Доработка нового принтера весов Digi SM-300.

Описание проблемы :

Приводящая шестерня смотчика подложки задевает за изгиб металлического основания принтера. В результате происходит преждевременный износ шестерни с дальнейшим выходом принтера из строя.

Решение проблемы :

Проточка ребра основания принтера  в месте контакта с шестерней. (см рисунок ниже).

Технология доработки.

- Последовательно снять платформу весов и пластмассовый корпус.

- Вывинтить два стопорных винта, ограничивающих ход принтера по направляющим.

3. Отсоединить коннекторы принтера от разъемов на материнской плате. Отвинтить наконечник зеленого земляного провода от корпуса весов.

4. Сжав черные пластиковые  фиксаторы с нижней стороны принтера, выдвинуть принтер из направляющих и снять его с весов.

5. Снять боковую стенку принтера , вывинтив три крепежных винта:

6. Вывинтив два винта и один саморез, снять стальную защиту жгута проводов, идущего от термоголовки.

7. Снять держатель приемного ролика :

8. Снять стальную защиту датчика закрытия термоголовки. Затем снять датчик.

9. Вывинтить винт крепления кронштейна термоголовки к основанию принтера.

10. Перевернуть принтер, и последовательно вывинтить отмеченные стрелками винты и саморезы. Удалить стопорные кольца 1 и 2 , извлечь из под стопорного кольца 1 стальную шайбу. После удаления винта 3 с обратной стороны принтера снять пластиковую шайбу.

11. Аккуратно разъединить стальное  основание принтера и пластиковый корпус редуктора.

12. При помощи отрезной машины, сточить часть изгиба, стального основания, соприкасающегося с шестерней смотчика подложки:

13. Собрать принтер в обратном порядке и установить его на место.

15. Выполнить стандартную процедуру предпродажной подготовки весов.

Необходимо обратить внимание, что весы с новым принтером перепрошиваются на версию 15.11, а не на 2.88 !!!

14. Проверить качество печати этикетки путем нажатия на клавишу протяжки. Проверка производится при средней настройке яркости печати SP37=1.

Если тест термоголовки бледный и нечеткий, необходимо отрегулировать позицию контакта термоголовки и прижимного валика. Для этого нужно ослабить винты 1-3 кронштейна прижимного валика, изменить позицию валика , снова затянуть винты и распечатать тест повторно. Если качество по-прежнему неудовлетворительно, повторить операцию. При проведении данной регулировки следует следить за тем, чтобы сохранялся зазор как минимум 2 мм между кронштейнами прижимного валика и приемного ролика. При слишком маленьком зазоре практически невозможно заправить этикетку.

# Text boxes

Доработка принтера:

проточка основания под шестерню

Стопорные винты

Фиксаторы принтера

Крепежные винты

Крепежные винты

Приемного ролика

Винты крепления защиты датчика

Винт крепления датчика

1

2

3

Глубина проточки ~3 мм.

Винты крепления защиты датчика

Винты крепления кронштейна прижимного валика

Зазор между кронштейнами прижимного валика и приемного ролика. Минимум 2 мм.