| № | Действия | Дисплей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удерживая калибровочную кнопку включить весы. Установить платформу | 1. Weght Cal 2. Self Test 3. Sensor Cal 4. User Mode |
| 2 | ( | 1. Span Cal 2. Fine Span 3. Para Setl 4. Print Set |
| 3 | ( | Please Clear Platter |
| 4 | Очистить платформу, нажать ( | Reading Zero New… Load Full Weight Please AnyKey |
| 5 | Установить на платформу вес, равный НПВ, и нажать ( | Reading Full New Далее дисплей гаснет |
| 6 | ОТМ |  |
| 7 | Выключить весы. |  |

Калибровка NETS