Частичный сброс памяти весов. Выполняется оператором перед отправкой заявки по весам диспетчеру.

1.  Выключить весы из розетки. Замечание: на весах есть выключатель сзади снизу, если воспользоваться этим выключателем надо обязательно убедится в том, что кабель питания 220 вольт не выпал из гнезда и не болтается в нем!!!

2.  Включить весы, удерживая нажатыми  и . Появится сообщение “Очистить память?”, нажать клавишу . Появится сообщение “Ждите…”. Дождаться пока весы не выйдут в рабочий режим!!!

3.  Удерживая нажатой клавишу  набрать на цифровой клавиатуре 515 (Внимание! при нажатии клавиши не будут попискивать, это нормально) на индикаторе появится сообщение «Напряжение датчика этикетки». Нажать клавишу .

4. Прогрузить формат этикетки, нажать клавишу загрузка и в появившемся окне выбрать все!!! весы. Далее нажать клавишу загрузить.

5. Прогрузить товар. На предпоследней вкладке «Прайс лист товаров» выбрать полный и нажать клавишу загрузить.

Для справки названия клавиш.

клавиша протяжки этикетки, клавиша протяжки ленты.

клавиша сброс нуля, клавиша резеро.

клавиша «С», клавиша сброс.

клавиша печать, клавиша звездочка.

.клавиша ПЛУ.

клавиша умножить, клавиша «Х», клавиша крестик

клавиша перехода по меню, клавиша туда-сюда, клавиша две стрелки.