Обновление внутреннего ПО весов SM.

Этой процедуре подлежат только весы с четырехзначным текущим номером  версии прошивки. Текущая версия прошивки отображается на дисплее весов сразу после их включения, перед началом теста дисплея, например, Ur 11.80.

Весы, имеющие трехзначный номер прошивки, например, Ur 3.84, не подлежат обновлению внутреннего ПО в связи с  особенностями их аппаратного устройства.

Для прошивки понадобятся компьютер с операционной системой Windows 98/2000/XP и интерфейсный кабель. Из программного обеспечения – ПО WinDload v.2.xx. и  файл прошивки xxx.ZIP .

- Распаять интерфейсный кабель в соответствии с приведенной ниже распайкой.

ВНИМАНИЕ! Для обновления версии прошивки стандартный кабель для загрузки весов по RS232 не подходит!

- При выключенном питании весов и компьютера, соединить интерфейсным кабелем СОМ–порт компьютера с разъемом «RS-232» весов.

Будьте внимательны, разъем RS-232 легко перепутать с разъемом подключения внешней клавиатуры.

- Запустить программу WinDload. Появится рабочий экран следующего вида:

- Внести файл прошивки xxx.ZIP во внутреннюю базу данных программы.  Для этого выбрать пункт «Update BIN files from ZIP file» в меню «Action». На экране отображается текущее состояние базы данных – список моделей весов и соответствующих им файлов прошивки. Нажать на рамку «Update BIN files from ZIP file». При помощи появившегося меню обзора выберите файл  xxx.ZIP.

На экране появится описание файла прошивки:

Нажмите на «ОК», на появившийся запрос также ответьте «ОК». На экране появится сообщение «Update Successful».

- Нажмите на клавишу «Start Monitoring» основного рабочего экрана программы - на экране появится сообщение «Ready to receive».

- Удерживая нажатой клавишу «ON/OFF» включить весы. На экране должно появиться следующее сообщение:

Нужно выбрать нужный тип весов и нажать «ОК».

- Появится меню информации о текущей версии прошивки и о прошивке, которая будет загружена. Для подтверждения обновления прошивки, нажмите «ОК», для выхода – «Cancel».

- Далее начинается процесс стирания старой прошивки и записи новой. Весь цикл занимает порядка 15 минут.

ВНИМАНИЕ!!! Во время процедуры прошивки ни в коем случае нельзя выключать весы или отсоединять интерфейсный кабель.

По окончании загрузки прошивки, появляется экран следующего вида:

- Выключите весы, затем отсоедините интерфейсный кабель, и выполните процедуру полного сброса памяти с последующим вводом настроек.

# Text boxes

Разъем RS232

Разъем Клавиатуры