Прошивка системной платы на ПТК Retail -01К

1. Выключить аппарат.

2. Подключить кабель ПК ККТ

3. Замкнуть перемычку на системной плате XP5 (Рекомендация. Для упрощения процесса настоятельно рекомендуется снять кожух ПТК закрепленный на 6 винтах)

4. Включить питание аппарата, аппарат не должен подавать признаков жизни

5. Разомкнуть перемычку

6. Запустить Flash Magic

7. Установить параметры как на рисунке, исключение - только номер COM порта, он должен соответствовать тому к которому подключен ПТК !!!):

8. Нажать кнопку Start и дождаться успешного завершения программирования

9. Выключить и включить ПТК (без перемычки) – ПТК загрузится в штатном режиме.