# МЕРКУРИЙ  ТПМ-021

ТЕРМОПЕЧАТАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

Руководство по эксплуатации

## Руководство по эксплуатации

## термопечатающего механизма

«МЕРКУРИЙ ТПМ-021»

1. Введение

1.1 Настоящее руководство содержит сведения о термопечатающем механизме «МЕРКУРИЙ ТПМ-021» АВЛГ 435.00.00  (в дальнейшем – принтер), необходимые для использования его технических возможностей, правильной эксплуатации и технического обслуживания.

1.2. При изучении, эксплуатации и техническом обслуживании необходимо дополнительно ознакомиться с паспортом.

2.  Назначение

2.1. Термопечатающий механизм " МЕРКУРИЙ ТПМ-021"   предназначен для печати алфавитно - цифровой и   графической информации, и может применяться  в электронных приборах, где необходимо регистрировать информацию на бумажной ленте.

- Состав принтера и технические характеристики

3.1. В комплект поставки принтера входят:

- термопечатающий механизм " МЕРКУРИЙ ТПМ-021" ;

- руководство по эксплуатации и паспорт ;

- упаковка.

Наименование разъёмов и назначение их выводов приведено в приложении 2.

Руководство по эксплуатации   3

4.   Размещение принтера

4.1. После длительного пребывания принтера при отрицательной температуре его необходимо выдержать перед эксплуатацией в помещении при нормальных условиях в течение 2 часов.

- Основные технические данные и характеристики

3.1. Принципы действия  принтера: безударный термохимический.

3.2. Способ формирования текста на носителе - параллельный построчный.

3.3. Способ формирования изображения символов -знакосинтезирующий.

3.4. Тип регистрирующего носителя: термохимическая бумага.

3.5. Количество точек в линии                                                                   384

3.6. Плотность печати                				      8точ/мм

3.7. Ширина печати             				  	          48 мм

3.8. Ширина бумаги                       		   	             58-1/+0  мм

3.9. Размер точки, мм, не более

по горизонтали    0,125

по вертикали     0,125

3.10. Усилие подачи бумаги, г, не менее                                                    50

3.11. Усилие удержания бумаги, г, не менее                                              80

3.12. Габаритные размеры, мм, не более

длина     86,45

ширина      45,7

высота      20,1

3.13. Вес, г  							                67

3.14. Детектор температуры 			                    терморезистор

3.15. Детектор поднятия термоголовки                            оптопара HRS-CD

3.16. Детектор наличия бумажной ленты                         оптопара HRS-CD

3.17. Максимальная скорость печати                                          60,0 мм/сек

3.18. Сопротивление терморезисторов, Ом                                   142+/-4%

3.19. Напряжение питания термоголовки и двигателя, В                  4,2-8,5

3.20. Напряжение питания логических схем термоголовки, В       5,0 +/-5%

3.21. Потребляемый ток, при напряжении питания                              5,0 В

Двигатель, А                                                                                                 0,5

Термоголовка   при включении 64 точек, А                                               1,9

3.22. Диапазон рабочих температур , (С		            	           0/+50

3.23. Диапазон температуры хранения , (С			        -25/+70

Руководство по эксплуатации   4

Предельно допустимые параметры

при температуре окружающей среды 25(С

1.Максимальная энергия на точку в зависимости  от длительности печатающего импульса

0.45 мдж  при  длительности                                                                 2.5мс.

0.7   мдж  при длительности                                                                     5мс.

2.Максимальное напряжение питания логики    		              7В.

3.Максимальное напряжение питания термоголовки и двигателя       8,5В

4.Максимальная  температура термоголовки    		            65гр.

5.Максимальное количество точек включаемых одновременно           192.

###### Типовое значение параметров

1. Напряжение питания                                              		               5В

2. Мощность                                                                     0,123 Ватт на точку

3. Время печати одной точечной линии                    	          	          3.0мс

Зависимость длительности и энергии от температуры:

5(С                    0.36 мдж.            2.96 мс.

25(С 		 0.31 мдж.           2.53 мс.

45(С  		 0.28 мдж.           2.28 мс.

4.Ток, потребляемый термоголовкой при включении 64 точек           1.9.А

###### Параметры терморезистора

1.  Сопротивление терморезистора                           30ком  +/-5% при 25(С

2.  Диапазон  рабочих температур                      	             -20(С +80(С

3. Постоянная времени   не более                        	                      30сек.

Руководство по эксплуатации   5

| Температура, (С | Сопротивление, кОм. |
| --- | --- |
| 0 | 98.9 |
| 5 | 76.7 |
| 10 | 60 |
| 15 | 47.3 |
| 20 | 37.5 |
| 25 | 30 |
| 30 | 24.1 |
| 35 | 19.5 |
| 40 | 15.9 |
| 45 | 13 |
| 50 | 10.8 |
| 55 | 8.9 |
| 60 | 7.4 |
| 65 | 6.2 |
| 70 | 5.2 |

Перемещение бумажной ленты осуществляется при помощи двухфазного шагового двигателя.

За 2 шага двигателя бумага  перемещается на 0.125мм.

###### Технические характеристики шагового двигателя

| Тип | PM15S-020-ZGY1 |
| --- | --- |
| Количество фаз | 4 фазы |
| Метод управления | Биполярный |
| Возбуждение | 2-2 фазы |
| Сопротивление обмоток | 12,8 ом (10% |
| Напряжение питания | 4.2-8.5.В |
| Ток в фазе | 0.23.А |
| Максимальный ток | 0.46.А |
| Частота управления | 50 -1000 Герц |

Руководство по эксплуатации   6

Зависимость скорости печати

от напряжения питания

| Напряжение | Время печати строки | Перемещение бумаги | Скорость печати |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.В | 3,6 мс. | 20 мм/с | 20 мм/с |
| 5В | 2,53 мс. | 35 мм/с | 25 мм/с |
| 5.5.В | 2,1 мс. | 40 мм/с | 30 мм/с |
| 6В | 1,75 мс. | 45 мм/с | 35 мм/с |
| 6.5.В | 1,49 мс. | 50 мм/с | 40 мм/с |
| 7В | 1,3 мс. | 55 мм/с | 45 мм/с |
| 7.5.В | 1,13 мс. | 60 мм/с | 50 мм/с |
| 8В | 1,0 мс. | 60 мм/с | 60 мм/с |
| 8.5.В | 0,87 мс. | 60 мм/с | 60 мм/с |

###### Электрические и оптические характеристики датчиков

| Параметры | Сим-вол | Min. | Ср.зн. | Max. | Едини-цы изме-рений | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свето-диод | Напряжение насыщения | Vf | - | 1.2 | 1.4 | V. | If=20ma |
|  | Обратный ток | Ir | - |  | 10 | (A | Vk=5V |
|  | Длинна волны | p | - | 940 |  | nm. | If= 20ma |
| Фото- транзис-тор | Темновой ток | Iceo | - | - | 100 | na | Vce=10v |
|  | Длинна волны | P | - | 900 | - | nm |  |
|  | Ток коллектора | Ic | 230 | - | - | (A | If=20ma |
|  | Напряжение насыщения | Vce | - | - | 0.4 | V | If=20ma |
|  | Время включения | Tf | - | 1000 | - | (sec | If=20ma Rn=20k |
|  | Время выключения | Tf | - | 1000 | - | (sec |  |

Руководство по эксплуатации   7

###### Диаграмма управления шаговым двигателем

Схема включения шагового двигателя

Руководство по эксплуатации   8

###### Схема включения датчиков бумаги и термоголовки

Руководство по эксплуатации   9

Термоголовка KF2002-GF45B

Разъём термоголовки   RY04-28CLIP

VH                Напряжение питания термоголовки

DO               Выходные данные

LAT              Cигнал перезаписи в вых. регистр

CLK              Сигнал синхронизации

Vdd               Питание логики

STB1-STB6  Сигнал разрешения печати

TM                Термо сопротивление

p-GND          Общий вывод силовой части схемы

L-GND          Общий вывод логики

DI                  Входные данные

NC                Свободные контакты

Руководство по эксплуатации   10

# Временная диаграмма управляющих сигналов термоголовки

Руководство по эксплуатации   11

# Схема электрическая термоголовки

Руководство по эксплуатации   12

###### Таблица  сигналов разрешения печати

| Номер строба | Номер точки | Кол. точек |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 - 64 | 64 |
| 2 | 65 - 128 | 64 |
| 3 | 129 - 192 | 64 |
| 4 | 193 - 256 | 64 |
| 5 | 257 - 320 | 64 |
| 6 | 321 - 384 | 64 |

###### Таблица электрических характеристик термоголовки

| Параметр | Обозна-чение | Min. | Тип. | Max. | Единицы измерений | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение печати | VH | 4,2 | - | 8,5 | V |  |
| Напряжение питания | Vdd | 4,75 | 5,0 | 5,25 | V |  |
| Потребляемый ток | Idd | - | - | 48 | мА | 4 МГц |
| Входное напряжение | H | VIH | 0,8Vdd | - | Vdd | V | Stb, di, lat, clk |
|  | L | VIL | 0 | - | 0,2Vdd | V |  |
| Входной ток данных | H | IIH DI | - | - | 0,5 | (A |  |
|  | L | IIL DI | - | - | -0,5 | (A |  |
| Входной ток разрешения печати | H | IIH STB | - | - | 80 | (A |  |
|  | L | IIL STB | - | - | -0,5 | (A |  |
| Входной ток сигнала синхронизации | H | IIH CLK | - | - | 3 | (A |  |
|  | L | IIL CLK | - | - | -3 | (A |  |
| Входной ток сигнала перезаписи | H | IIH LAT | - | - | 3 | (A |  |
|  | L | IIL LAT | - | - | -3 | (A |  |
| Напряжение выходных данных | H | VDOH | 4,45 | - | - | V |  |
|  | L | VDOL | - | - | 0,05 | V |  |
| Напряжение насыщения | VOL | - | 1,0 | - | V | Выходные ключи |

Руководство по эксплуатации   13

| Тактовая частота | FCLK | - | - | 8 | MHz | Времен-ная диаграмма Управля-ющих сигналов термо-головки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность импульса синхронизации | Тс | 70 | - | - | ns |  |
| Время установки данных | Ту | 50 | - | - | ns |  |
| Время удержания данных | Ти | 10 | - | - | ns |  |
| Задержка выходных данных | Тзд | - | - | 120 | ns |  |
| Длительность сигнала перезаписи | Тп | 100 | - | - | ns |  |
| Время установки сигнала перезаписи | Тус | 200 | - | - | ns |  |
| Время удержания сигнала перезапись | Туп | 50 | - | - | ns |  |
| Время установки сигнала стробирование | Тус | 300 | - | - | ns |  |
| Задержка выходного сигнала | Твк Твык | - | - | 10 | ns |  |

Руководство по эксплуатации   14

Меры предосторожности

При длительной печати необходимо контролировать энергию печатающих импульсов во избежание перегрева термоголовки

Для предотвращения повреждения печатающих элементов необходимо соблюдать следующую  последовательность включения и отключения питающих напряжений:

Включение – сначала подайте напряжение питания логики и напряжение питания   на печатающую головку.

Выключение - сначала отключите напряжение питания на печатающей головке и  отключите напряжение питания логики.

Во избежании повреждения элементов термоголовки от электростатического электричества не рекомендуется прикасаться  к разъему  термоголовки голыми руками.

Поверхность подложки термоголовки покрыта стеклом и во избежание ее повреждения следует избегать механических напряжений или ударов, включая и  повреждения – царапины от пыли.

После окончания печати рекомендуется отключать питающее напряжение рабочих  элементов термоголовки.

Следует избегать конденсации влаги на термоголовке и резиновом валике.

Если конденсация произошла, то не включайте питание печатающей головки до момента  испарения конденсата.

Разъём термоголовки крепится непосредственно к подложке.

Обратите внимание на то, что прикладывание чрезмерных усилий при соединении или разъединении разъема может привести к его повреждению. Количество циклов коммутаций для этого разъема не должно превышать 80-ти. Не тяните за разъем для того, чтобы достать термоголовку.

Качество печати может ухудшиться, если остатки бумаги или нагар налипнут на поверхность нагревательного элемента. В таком случае используйте  жидкость на основе этилового спирта для очистки рабочих элементов термоголовки.

При возникновении посторонних шумов при печати,  произведите осмотр и настройку механизма подачи бумаги и программу генерирования управляющих сигналов термоголовки и шагового двигателя.

Руководство по эксплуатации   15

Для уменьшения  пульсации, не рекомендуется применять  соединительный кабель более 100 мм, необходимо также устанавливать алюминиевый конденсатор - 47 мкФ и керамический конденсатор

0,1 мкФ между шинами VH и GND на  плате контроллера.

Эскиз кабеля, рекомендуемого для подключения термопринтера, приведён ниже.

Руководство по эксплуатации   16

Габаритные и присоединительные размеры термопринтера

Руководство по эксплуатации   17

Руководство по эксплуатации   18